Un asilo per Villa Sant'Angelo

CONFERENZA STAMPA 11 GIUGNO 2009

I NUMERI

200 mq superficie coperta;

2000 mq di giardino attrezzato;

due aule;

una zona giochi;

due bagni per i bambini;

un bagno attrezzato per i disabili;

un bagno riservato per il personale;

un box office;

un locale servizi.

GLI ARREDI

L’asilo sarà consegnato completamente arredato secondo uno specifico progetto didattico-educativo rispondente a specifici criteri di funzionalità, praticità igiene e sicurezza. Lo spazio esterno - completamente recintato per garantire la massima sicurezza - comprenderà una zona giardino a prato con piantumazione di alberi ed essenze tipiche del territorio e sarà attrezzato con giochi.

TECNOLOGIE ANTISIMICHE

Verrà adottata la tecnologia cosiddetta “platform frame”: il sistema costruttivo tipico della casa in legno americana. La costruzione procede per piani. I telai del primo piano vengono fissati al basamento, dopo di che viene realizzato il primo solaio. A questo punto si procede fissando ad esso il telaio del secondo piano e così via. I Pannelli, sia interni che esterni, e l’isolamento, vengono posti in opera in cantiere. Le fondazioni saranno realizzate con platea in cemento armato.

La struttura in legno ha queste caratteristiche: le pareti esterne e quelle interne resistenti a taglio sono costituite da telai in legno lamellare di sezione 60x160 mm, posti verticalmente ad interasse di circa 60 cm, collegati al piede ed in sommità con opportune piastre metalliche con travi lamellari di identica base e opportuna altezza; questi telai sono poi irrigiditi mediante pannelli in legname multistrato tipo “Playwood” o OSB dello spessore minimo di 18 mm; gli elementi così composti vengono assemblati fra loro in maniera da ottenere in controventamento necessario, l’assemblaggio tra travi lamellari e pannelli è realizzato tramite chiodi o viti posti ad un opportuno interasse. Le pareti perimetrali sono poi rivestite esternamente con un cappotto termico e intonachino ai silicati silossani.

TECNICHE DI BIOEDILIZIA

Le pareti esterne ed interne saranno intonacate con silicati silossani che garantiranno a un tempo sia idrorepellenza o impermeabilità all'acqua sia permeabilità al vapore acqueo o traspirabilità: la pioggia non entra, l'umidità di condensa esce.

La struttura risponde perfettamente a tutte le severe normative e prescrizioni previste per gli edifici ad uso scolastico, comprese quelle relative alla resistenza al fuoco.

Gli eccellenti standard impiantistici e l’attuazione di avanzate scelte di bioedilizia esaltano la sostenibilità ambientale e consentono la classificazione in “classe energetica A” garantendo numerosi e indiscussi vantaggi: maggiore isolamento termico grazie all'utilizzo di sughero naturale per le coinbentazioni, migliore acustica, ambiente più salutare, risparmio in termini di manutenzione.

La struttura sarà antisismica e con alta resistenza al fuoco superiore a quella di una struttura in calcestruzzo armato; comunque la struttura portante non è mai esposta direttamente all’azione delle fiamme in quanto opportunamente protetta e rivestita da idonei materiali.

Il manufatto sarà realizzato con una struttura in legno di pino lamellare scandinavo  opportunamente trattato per garantire la resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. Il trattamento eseguito in appositi autoclavi prevede l’utilizzo di sali di impregnazione certificati totalmente privi di sostanze nocive per l’ambiente e la salute, assolutamente privi di cromo ed arsenico e con successiva verniciatura con prodotti ad acqua.

L'asilo sarà dotato di un impianto di autoproduzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici da circa 7 kW di potenza in grado di soddisfare i bisogni energetici della struttura. Il riscaldamento sarà garantito da un innovativo sistema sotto pavimento di tipo elettrico funzionante a tensione di sicurezza 24 W per mezzo di un sottile tappeto termoradiante costituito da una struttura polimerica.

GLI SPONSOR

Onlus Associazione culturale e di volontariato

Via del Gambero, 37 – 00187  Roma – Tel. 066791316 – C.F. 97119940589

www.ambientevita.it